eb104.ru™

Руководство пользователя

Транзисторный линейный

КВ усилитель мощности 300 Вт

Модель  EB300

Содержание

| Введение………………………………………………………………………………… | ……..3 |
| --- | --- |
| Меры предосторожности при эксплуатации EB300……………………………………… | ……..3 |
| Функциональные особенности усилителя EB300………………………………………… | ……..4 |
| Характеристики усилителя EB300………………………………………………………….. | ……..6 |
| Описание передней панели……………………………………………………………. | ……..7 |
| Описание задней панели……………………………………………………………….. | ……..7 |
| Подключение кабеля управления…………………………………………………… | ……..8 |
| Параметры настройки SunSDR2……………………………………………………... | ……..8 |
| Схемы защиты усилителя мощности EB300………………………………………………. | ……..9 |
| Приложение ……………………………………………………………………………. | ……10 |

Введение

Перед началом использования усилителя мощности EB300 внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и другой документацией, поставляемой с вашим усилителем. Это позволит Вам снизить риск выхода из строя данного изделия.

EB300 – это транзисторный линейный КВ усилитель мощности, предназначенный для эксплуатации с любительскими радиостанциями. Отличительные особенности  усилителя EB300:

- мгновенная готовность к эксплуатации;

- компактный размер, небольшой вес;

- отсутствие необходимости замены компонентов в связи с износом;

- повышенный срок службы;

- отсутствие высокого напряжения в высокочастотной части;

- возможность автоматизации процесса управления.

Меры предосторожности при эксплуатации EB300

Для правильно работы усилителя мощности, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности:

- запрещается эксплуатация усилителя без надлежащей системы электротехнического заземления;

- по возможности организуйте радиотехническое заземление радиопередающего устройства, что обеспечит максимально эффективную и стабильную работу всего оборудования любительской станции, позволит снизить уровень возможных помех и ВЧ наводок;

- при неоднократном срабатывании систем защиты усилителя, необходимо прекратить работу усилителя до устранения причин аварийного выключения. Множественные срабатывания систем защиты могут вывести из строя дорогостоящие MOSFET транзисторы;

- не производите настройку согласующего устройства, установленного между выходом усилителя и антенной, мощностью превышающей 30 Вт, т.е. 10% от максимальной выходной мощности усилителя;

- для работы в режиме RTTY/FM необходимо понизить выходную мощность усилителя на 30-50% от уровня выходной мощности в режиме CW/SSB;

- для работы при повышенной температуре окружающей среды необходимо использовать внешний источник принудительно обдува максимальной эффективности;

- не допускайте падения, механического воздействия на корпус изделия, попадания внутрь посторонних предметов – это может привести к выходу из строя электронных компонентов усилителя мощности EB300.

Функциональные особенности усилителя EB300

Встроенные потенциометры в блоке детектора мощности, в схеме защиты и схеме управления напряжением BIAS установлены в корректное положение во время настройки и тестирования оборудования. Самопроизвольно изменение положения этих потенциометров приведет к необходимости повторной настройки усилителя с использованием точных измерительных приборов.

Перед началом эксплуатации усилителя мощности необходимо подключить эквивалент нагрузки 50 Ом, 300 Вт или согласованную антенну к выходному антенному разъему. Работа усилителя без нагрузки негативно влияет на работу выходных ВЧ транзисторов.

Для получения выходной мощности 300 Вт уровень входной мощности должен быть 4-9 Вт, в зависимости от рабочего диапазона. Не рекомендуется использовать с усилителем передающие устройства с мощностью более 20 Вт.

Работа усилителя рассчитана на импеданс 50 Ом. Если антенно-фидерные устройства максимально приведены к значению 50 Ом, а КСВ на всех рабочих диапазонах не превышает значение 2.0:1, то работа усилителя возможна без дополнительного согласования. Если КСВ превышает значение 2.0:1, то рекомендуется использование дополнительных согласующих устройств.

В выходном каскаде усилителя мощности применены два высококачественных MOSFET транзистора VRF2933 производства компании Microsemi (см. таблица 1).

Номинальная мощность одного(!) транзистора VRF2933 – 300 Вт на частоте 30 МГц. Широкополосные характеристики усилителя мощности обеспечивают полную готовность к работе после выбора рабочего диапазона, без каких-либо дополнительных действий по согласованию оконечного каскада. Особенностью данных транзисторов является относительно большое напряжение смещения для класса АВ, что позволяет, отключив его, получить практически нулевую выходную мощность. Это, в свою очередь, дает возможность обеспечить максимальное быстродействие системы защиты транзисторов от пробоя при высоком значении КСВ в антенне и других критических ситуациях.

Применение высоколинейных транзисторов VRF2933 также позволило получить IMD3 -36 dbC.

Процесс коммутации приема-передачи в усилителе обеспечиваю реле TIANBO временем переключения 30ms.

Усилитель мощности снабжен специальными  высокоскоростными схемами защиты. Например, от превышения выходной мощности, высокого значения КСВ в антенне, предельного уровня напряжения возбуждения, перегрева и пр.

Для контроля рабочих параметров усилителя мощности используется цифровое измерительное устройство, на котором отображается  уровень выходной мощности и величина КСВ.

Таблица.1

Характеристики усилителя EB300

| Диапазон частот | 1,8 – 30 МГц (включая WARC) |
| --- | --- |
| Виды излучения | SSB, CW, RTTY |
| Входная мощность | 4-9 Вт |
| Выходная мощность | 300 Вт |
| КСВ max. | 2.0:1 |
| Напряжение питания | 48-53В |
| Ток потребления | 10-12А |
| Входной импеданс | 50 Ом (несимметричный) |
| Выходной импеданс | 50 Ом (несимметричный) |
| Входные/выходные разъемы | UHF SO-239 |
| Схема усилителя | двухтактная, класс АВ |
| Транзисторы выходного каскада | VRF2933 Microsemi |
| Размеры - ш х в х г (мм) | 205х100х315 |
| Вес (гр.) | 3700 |

Комплектация:

| КВ усилитель мощности EB300 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Кабель управления SunSDR2 (опционально) | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |

Описание передней панели

- Клавишный переключатель включения и отключения питания усилителя мощности.

- Цифровой индикатор мощности и КСВ.

- Зеленый светодиод – индицирует режим передачи.

- RGB светодиод – индицирует включение схемы защиты:

- синий цвет, превышение допустимой мощности на входе или выходе;

- красный цвет, превышение допустимого КСВ;

- оранжевый, перегрев радиатора.

Выключите и снова включите усилитель для сброса схемы защиты.

Описание задней панели

ANT – ВЧ разъем для подключения антенны.

CONTROL – разъем для подачи сигналов управления усилителем мощности (выбор диапазона, сигнал постановки на передачу).

INPUT – разъем для подключения коаксиального кабеля от трансивера.

50V – разъем для подключения источника питания 48-53В.

Подключение кабеля управления:

Назначение выводов разъема управления:

| Контакт | Цепь |
| --- | --- |
| 14 | Вход PTT. Подключение к земле включает режим передачи. |
| 15 | 10 м. Подключение к земле выбирает LPF диапазона 10 и 12 м. |
| 17 | 15 м. Подключение к земле выбирает LPF диапазона 15 и 17 м. |
| 19 | 160 м. Подключение к земле выбирает LPF диапазона 160 м. |
| 20 | GND |
| 21 | 20 м. Подключение к земле выбирает LPF диапазона 20 и 30 м. |
| 23 | 80 м. Подключение к земле выбирает LPF диапазона 80 м. |
| 25 | 40 м. Подключение к земле выбирает LPF диапазона 40 м. |

Настройки SunSDR2 для работы с усилителем.

Во вкладке «Ext Ctrl» установите галочки в клетках, как показано на рисунке.

Максимальную выходную мощность на каждом диапазоне установите на уровне как показано на рисунке.

После этого на каждом диапазоне движком PWR установите мощность, при которой усилитель отдает в нагрузку 270-290 Вт. Включите мышкой клавишу РА в главном окне программы.

Схемы защиты усилителя мощности EB300

- Защита от перегрева.

В случае превышения температуры внутренней поверхности радиатора охлаждения более чем +55С, произойдет срабатывание биметаллического термического переключателя, находящегося на радиаторе. Усилитель мощности переходит в режим «авария» (оранжевое свечение светодиода защиты) и не может быть включен повторно до момента охлаждения радиатора до нормальной температуры. Дождитесь, пока радиатор охлаждения остынет, и произведите повторное включение усилителя.

Внимание! При использовании усилителя мощности в интенсивном режиме и  (или) при повышенной температуре окружающей среды, рекомендуем самостоятельно установить внешний обдув радиатора охлаждения.

2.       Защита от превышения входной мощности.

В случае превышения входной мощности 9 Вт, произойдет срабатывание защиты, установленной во входном аттенюаторе усилителя. Светодиод защиты горит синим цветом.

3. Защита от превышения максимальной допустимой выходной мощности.

Если уровень выходного ВЧ напряжения превысит допустимый порог, произойдет срабатывание защиты, установленной на выходе EB300. Светодиод защиты горит синим цветом.

4. Защита от высокого КСВ.

Если КСВ в нагрузке превысит значении 2.0:1, то произойдет срабатывание системы защиты. Светодиод защиты горит красным цветом.

В случае срабатывания защиты, рекомендуем проверить КСВ антенны. Если не удается согласовать антенну, но она работоспособна, используйте антенный тюнер.

Внимание! Срабатывание любой из защит усилителя мощности EB300 индицируется светодиодом определенного цвета на передней панели усилителя.

Для приведения усилителя в рабочий режим, отключите питание клавишей «power» и снова включите через 3-5 секунд. Система перезапуска не распространяется на защитное отключение усилителя по превышению температурного режима. Гистерезис термопереключателя позволит включить усилитель при остывании радиатора до +45С.

Приложение

ШПУ 300 Вт

ФНЧ 300 Вт

Управление EB300

LCD индикатор мощности и КСВ